## Slide 1: Vantaan liikenne 2019
Elias Marttunen 21.10.2020

## Slide 2: Ajoneuvoliikenteen kehitys
Ajoneuvoliikenteessä yhteensä kasvua 1,9 %, suurin kasvu vt3:lla Kivistössä
Tarkasteltu Vantaan LAM-pisteiden syyskuun ajoneuvosummaa
Valittu yksi LAM-mittauspiste tietä kohden
Chart: Ajoneuvoja syyskuussa yhteensä (LAM pisteet)
| vt3 Kivistö | vt4 Honkanummi | kt45 Ilola | st120 Pähkinärinne | kt50 Vantaanportti | vt7 Fazerila
2018 | 1822169 | 1823270 | 1643462 | 663861 | 2919671 | 567764
2019 | 1893420 | 1868729 | 1660652 | 662350 | 2957406 | 578340

## Slide 3: Ajoneuvoliikenteen matka-ajat
Chart: Autoliikenteen sujuvuuden kehitys Vantaalla
| 2017 | 2018 | 2019
Aamu ruuhkaisin 15 minuuttia | 0.11451 | 0.23614 | 0.13166
Aamu keskimäärin | 0.048225 | 0.10293 | 0.061103
Päivä keskimäärin | 0.034902 | 0.043153 | 0.044865
Iltapäivä ruuhkaisin 15 min | 0.18179 | 0.25904 | 0.24467
Iltapäivä keskimäärin | 0.1073 | 0.1514 | 0.15643
Tutkittiin matka-aikojen kehitystä eri vuorokaudenaikoina HERE-navigaattoridatan avulla
Koko kaupungin tasolla ruuhkasta johtuva matka-ajan lisäys on maltillista, korkeimmillaan 24 % vuonna 2019 iltapäiväliikenteen ruuhkahuipun aikana.
Aamuliikenne on keskimäärin sujuvampaa kuin iltapäiväliikenne.
Vuonna 2019 matka-ajan lisääntyminen on ollut ruuhka-aikoina vähäisempää kuin v.2018

## Slide 4: Aamuliikenteen ruuhkahuippu 2019

## Slide 5: Iltapäiväliikenteen ruuhkahuippu 2019

## Slide 6: Rekisteröidyt ajoneuvot
Chart: Henkilöautot Vantaalla
| Liikenteessä olevat henkilöautot | Rekisteröidyt henkilöautot
2017 | 104193 | 122998
2018 | 106863 | 127739
2019 | 109068 | 133368
Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä on kasvanut 2,1%
Kuitenkin liikenteessä olevien henkilöautojen määrä asukasta kohden on laskenut 0,4% vuodesta 2018
Rekisteröityjen henkilöautojen määrä per asukas Vantaalla on kasvanut 1,9% vuodesta 2018
Vuosi | Liikenteessä olevat henkilöautot | Rekisteröidyt henkilöautot | Vantaan väestö | Liikenteessä olevat henkilöautot/asukas | Rekisteröidyt henkilöautot/asukas
2017 | 104 193 | 122998 | 223 027 | 0,467 | 0,551
2018 | 106 863 | 127739 | 228 166 | 0,468 | 0,560
2019 | 109 068 | 133368 | 233 775 | 0,467 | 0,570
Muutos 2018-2019 | 2,1 % | 4,4 % | 2,5 % | -0,4 % | 1,9 %

## Slide 7: Liityntäpysäköinti
Liityntäpysäköintien täyttöaste nousi entisestään, 5,6 prosenttiyksikköä vuodessa
Useat alueet käytännössä täynnä
  Tähän jo reagoitu muuttamalla pysäköinti osalla alueista vastikkeelliseksi
Chart: Liityntäpysäköintien täyttöaste asemilla
| Myyrmäki | Louhela | Martinlaakso | Vantaankoski | Tikkurila | Hiekkaharju | Koivukylä | Rekola | Korso | Vehkala | Kivistö | Aviapolis | Leinelä | Yhteensä
2017 | 0.96552 | 0.96667 | 0.34286 | 0.95337 | 0.89295 | 0.96667 | 0.64151 | 1 | 0.62228 | 0.24498 | 0.43778 | 0.91525 | 0.60826
2018 | 0.9661 | 0.96667 | 0.3741 | 0.94949 | 0.94898 | 0.91379 | 0.59627 | 0.95918 | 0.6597 | 0.35698 | 0.58389 | 0.93443 | 0.67559
2019 | 1 | 0.96667 | 0.81884 | 0.95238 | 0.98024 | 0.71186 | 0.54658 | 0.95833 | 0.71839 | 0.29832 | 0.5978 | 0.97794 | 0.73111

## Slide 8: Pyöräily
Chart: Pyöräilijöitä päivässä (Ecocounter-laskentapisteiden keskiarvo)
Etenkin alkukesän pyöräilijämäärät jäivät vuoden 2018 tason alapuolelle
Vertailukelpoisen ajan(21.6-) keskiarvo v.2018 353 pyöräilijää päivässä laskentapaikkaa kohden, v.2019 334 pyöräilijää

## Slide 9: Pyöräily
Pyöräilymittari osoittaa, että syksyn huippuviikon pyöräilijämäärä jäi vuonna 2019 7,7 % vuodesta 2018, mutta oli kuitenkin 4% suurempi kuin vuonna 2017
Määrä laski tasaisesti jokaisella mittauspisteellä
Vuosi | 2017 | 2018 | 2019
Syksyn huippuviikon pyöräilijämäärä | 15793 | 17775 | 16415
Muutos vrt. edellinen vuosi | 0,0 % | 12,5 % | -7,7 %
Chart: Pyöräilijämäärä (Ecocounterien syksyn huippuviikon summa)
| Pellas | Kytöpuisto | Kielotie L | Ylästöntie itä
2017 | 4488 | 5034 | 2256 | 4015
2018 | 4706 | 5241 | 3679 | 4149
2019 | 4530 | 4679 | 3488 | 3718

## Slide 10: Pyörien liityntäpysäköinti
Pyöräpaikkojen täyttöaste liityntäpysäköinnissä on syksyn laskentojen perusteella vuodessa laskenut, samoin absoluuttinen pyörien määrä (1330 kpl -> 1040 kpl)
Toisaalta Tikkurilan jatkuvassa seurannassa hieman kasvua vuodesta 2018
Chart: Pyöräliityntäpysäköintien täyttöaste asemilla
| Myyrmäki | Louhela | Martinlaakso | Vantaankoski | Tikkurila | Hiekkaharju | Koivukylä | Rekola | Korso | Vehkala | Kivistö | Aviapolis | Leinelä | Yhteensä
2017 | 0.3038 | 0.3913 | 0.375 | 0.071429 | 0.81459 | 0.63095 | 0.11161 | 0.8 | 0.71084 | 0.19048 | 0.47097 | 0.54286 | 0.85 | 0.5541
2018 | 0.47436 | 0.45652 | 0.36047 | 0.02381 | 0.58958 | 0.58854 | 0.15487 | 1.16 | 0.68452 | 0.10714 | 0.45526 | 0.38571 | 0.77941 | 0.50417
2019 | 0.41667 | 0.30435 | 0.54651 | 0.071429 | 0.375 | 0.40909 | 0.14602 | 1 | 0.64286 | 0.64286 | 0.28421 | 0.38571 | 0.46 | 0.3849
Chart: Tikkurilan aseman pysäköidyt pyörät

## Slide 11: Joukkoliikenne
Vantaa sisäiset joukkoliikennematkat kasvaneet vuodesta 2018 5,9 % (HSL matkustajamäärät)
Juna-asemien lokakuun arkipäivän matkustajamäärät ovat nousseet 8,8% vuodesta 2018
Asiakastyytyväisyys on hieman noussut vuodesta 2018
HSL asiakastyytyväisyys
Chart: Asemien lokakuun arkipäivän keskimääräinen matkustajamäärä
| Myyrmäki | Louhela | Martinlaakso | Vantaankoski | Vehkala | Kivistö | Aviapolis | Lentoasema | Leinelä | Tikkurila | Hiekkaharju | Koivukylä | Rekola | Korso
2016 | 12573 | 3614 | 6752 | 2729 | 774 | 4961 | 3143 | 8855 | 3460 | 30320 | 6874 | 6825 | 2273 | 7893
2017 | 13002 | 3822 | 6293 | 3041 | 1017 | 5351 | 3209 | 10039 | 3674 | 30686 | 7912 | 6766 | 2323 | 7941
2018 | 13517 | 3999 | 6585 | 3225 | 1155 | 6349 | 3411 | 11607 | 4318 | 32086 | 8491 | 6732 | 2491 | 7710
2019 | 15197 | 4176 | 7673 | 3667 | 819 | 7637 | 3724 | 13033 | 4929 | 33533 | 8854 | 7097 | 2770 | 8424

## Slide 12: Yhteenveto
Autoliikenne ja ajoneuvojen määrä on kasvanut maltillisesti väestön kasvaessa
Aamu- ja iltapäiväruuhkista johtuva matka-ajan hidastuminen vähentynyt vuodesta 2018
Pyöräilymäärä laskenut vuoteen 2018 verrattuna
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja asiakastyytyväisyys nousussa